## Slide 1: 实验课及Logisim介绍
毛云龙
maoyl@nju.edu.cn

## Slide 2
今天讲什么：
Part 1
实验课内容安排
如何完成实验
如何写实验报告
Part 2
Logisim使用介绍
线上评测示例
实验参考资料：
《数字逻辑与计算机组成》袁春风主编
Logisim器件库参考（ITA版本）
  https://logisim.altervista.org/userstutorial.php

## Slide 3
实验课内容安排
时间：双周的周三 第5-6节
地点：基础实验楼乙125
内容：数字电路基础实验
Logisim使用示例（第1次课）
门级电路
组合逻辑电路（第2次课）
译码器
优先编码器
时序逻辑电路（第3次课）
触发器
多路选择器
计数器
晶体管级电路
多数表决器
移位寄存器
运算部件（第4次课）
带标志位加法器
指令系统（第5次课）
随机访问存储
指令寄存器
中央处理器（第6次课）
指令译码器
立即数扩展器
单周期数据通路
串行进位加法器
算术逻辑部件
单周期CPU

## Slide 4
实验课内容安排
实验评分规则：
每次实验满分100分
实验验收（线上评测）占60%，实验报告（提交至教学立方）占40%
实验验收方式：
线上评测： https://www.educoder.net
课堂名称：数字电路基础实验2023春季
课程邀请码：U3GEC
本地评测 ：
实验课上验收，如果有没来得及验收的同学，可以提交Logisim生成的.circ文件到邮箱并注明实验名称，邮箱：maoyl@nju.edu.cn

## Slide 5
如何完成实验
建议的实验步骤：
明确设计目标，例如：设计与非门
确定输入输出关系，例如：真值表、逻辑表达式
绘制电路设计图
电路测试与分析（验证功能，分析复杂度）
错误现象总结、思考
调整电路设计
不要害怕从头再来

## Slide 6
如何完成实验
通过实验课程的学习：
理解数字电路的设计思想
掌握基础数字电路的设计、实现和调试过程
学习Logisim软件的使用
在课程内容的基础上探索实验的乐趣
增强实践动手能力

## Slide 7
如何写实验报告
实验报告的目的，是总结实验课上学习的知识，对实验操的作过程进行整理反思，加深学习的印象，需要包括的内容有：
实验目的
实验原理
实验过程（步骤）
测试结果
总结与思考

## Slide 8
Logisim使用介绍
Logisim是Carl Burch开发的一个设计和仿真数字逻辑电路的图形化教学工具。
非常便于学习数字逻辑电路设计的基本概念，能够从简单的子电路分层构建较复杂的数字电路。
2001年4月-2011年5月，版本V2.7.1，基于Java开发，跨平台运行，按照GNU开源协议授权使用。Windows平台使用EXE文件，MAC或Linux平台使用JAR文件。
在SourceForge上有多个Logisim项目，其中意大利语版本2017年开始修改，在Java 10及以上版本上重新编译，修改bug，添加新组件。最新版本： V2.16.1.0 2020-04-18
电路文件类型为circ，格式为xml，所有子电路都是以这样的标记出现，<circuit name=“***”></circuit>，包含电路外观。

## Slide 9
Logisim使用介绍
Logisim界面

## Slide 10
Logisim使用介绍
快捷工具栏
1.Poke tool（ ）点戳工具：选中点戳工具，进入仿真状态，可动态改变工作区中部件某个输入端引脚的赋值。用鼠标点击输入端，它的输入值就会在0和1之间切换。
2.Edit tool ( )编辑工具：选中编辑工具后，进入编辑状态，可对工作区选中的部件进行拖曳、删除、修改属性等操作。当光标停在某个部件端口时，一个绿色的小圆圈将围绕该端口，此时按住鼠标左键，就可以进行器件间的连线。
3.Text tool（ ）文本工具：在电路中添加标识符或注释文字。如：在器件的输入输出端或器件边沿添加文字描述。

## Slide 11
Logisim使用介绍
Logisim导航窗口
导航窗口提供Logisim所有的基本组件，用户可以将选中的组件拖曳都工作区中，并在属性窗口中定义其属性。
Wiring线路库：与线路直接相关的组件。
Gates逻辑门库：完成简单逻辑功能组件。
TTL库：74系列中小规模集成电路。
Plexers器件：更复杂的组合器件，如多路复用器和解码器。
Arithmetic算术：具有算术运算功能部件。
Memory存储器：具有存储数据的器件，如触发器、寄存器和RAM等。
I/O输入输出：用于人机交互的组件。
Base基础工具库：系统中不可或缺的工具。

## Slide 12
Logisim使用介绍
Logisim属性窗口
属性窗口配置组件的功能和外观。属性表左侧用来显示属性名称，右侧显示属性值，可用鼠标点击修改。
不同的组件的属性表不相同。
很多组件有公共的属性：
  朝向
  数据位宽
  尺寸
  输入端口数
  输出值范围
  标识符
  标识符字体、颜色等

## Slide 13
Logisim使用介绍
Logisim线路库
Wiring线路库包含与线路相关的基本组件，由属性表定义功能。
Splitter分线器：将多位线路进行拆分或将多个线路进行合并。
Pin引脚：电路的输入或输出引脚。
Probe探针：监控电路中指定位置的具体值，类似输出引脚，连接线条灰色，用于线路调试。
Tunnel隧道：类似于多层印刷电路板的过孔，可以将没有线路相连的两个或多个点逻辑连通，通过相同的标识符相连。有助于电路设计整洁美观。
Pull Resistor上/下拉电阻：用于处理连接点的不确定值（浮动值）。

## Slide 14
Logisim使用介绍
Logisim线路库
Wiring线路库包含与线路相关的基本组件，由属性表定义功能。
Clock时钟：时钟信号源，以固定频率输出
Programmable Generator：可编程信号发生器，4个输出状态
Constant常量：数值属性固定的值
Power电源：特殊的常量，值为1
Ground接地：特殊的常量，值为0
Transistor晶体管：有PMOS、NMOS晶体管两种类型
Transmision Gate传输门：
Bit Extender位扩展器：可扩展或截断数据位宽，扩展时刻选择0、1、符号位或额外输入位扩展。

## Slide 15
Logisim使用介绍
Logisim输入输出库
输入输出库包含与用户交互的组件
Button按钮：模拟一个按钮，未按下输出0，鼠标点击模拟按下输出1，释放鼠标按钮后输出0
Switch开关：通过选择不同位置来设置输入、输出间导通或截止。
Dip Switch一组拨档输入：选择不同位置持续输出0或1。
Slider连续输出：可通过鼠标平滑移动连续输出n位数二进制数。
Joystick操纵杆：鼠标拖动中间按钮，输出x、y两个坐标
Keyboard键盘：允许电路读取从键盘输入的ASCII键值。
Buzzer蜂鸣器：发出有输入定义的频率声音

## Slide 16
Logisim使用介绍
Logisim输入输出库
输入输出库包含与用户交互的组件
LED指示灯：根据灯的亮和灭显示其输入值是1还是0。
RGB LED彩色指示灯：根据三个1位R、G、B输入值来显示指示灯的色彩，全0黑色，全1白色。
Digital Oscilloscope数字示波器：显示输入信号的波形。
7-Segment Display七段数码管：8个1位输入值分别对应7个线段和1个小数点。
Hex Digit Display十六进制数码管：一个4位输入对应数值，一个1位输入对应小数点。
LED Matrix LED矩阵：通过一个像素点阵来显示符号。有行模式、列模式、行列模式三种不同引脚模式。
TTY字符终端：一个简单的字符显示终端，接收可显示的ASCII码。

## Slide 17
Logisim使用介绍
Logisim偏好设置
在File菜单下点击Preference，弹出偏好设置窗口
在international国际化选项卡中可选择逻辑门的三种形式：标准形状Shape、矩形Rectangular和DIN 40700规范，选择中文/Chinese，可切换界面语言为汉字
在windows选项卡中，设置工具栏的位置，设置“滴答”运行频率
在Layout选项卡中，show component tips组件提示开关，keep connections while moving移动组件时保持连接

## Slide 18
Logisim使用介绍
Logisim 工程选项
在Project菜单下点击Option，弹出工程选项窗口，在simulation选项卡中
Iterations until oscillation在震荡前的循环次数。表示“滴答”的次数
Gate output when undefined未连接的逻辑门输出：默认为忽略该输入，在实际电路中这种逻辑门可能导致行为不可预测，建议设置成错误
Add noise to component delays组件延迟噪声：建议关闭该选项

## Slide 19
Logisim使用介绍
Logisim 帮助
在Help菜单下，点击User’s Guide

## Slide 20
Logisim使用介绍
Logisim 基础库文件

## Slide 21
Logisim使用介绍
Logisim 基础库文件

## Slide 22
Logisim使用介绍
Logisim 基础库文件

## Slide 23
Logisim使用介绍
根据数字电路原理，或门是由或非门级联反相器构成。或非门、反相器的原理如下所示：
Logisim 示例实验1：构建或门
或非门原理图
反相器原理图
电路部件分析：
3对CMOS晶体管
2个输入引脚
1个输出引脚
1个电源
1个地线

## Slide 24
Logisim使用介绍
打开Logisim软件，在Wiring工具库中选择添加晶体管，选择晶体管类型为P-Type，朝向选择South，复制该晶体管3只
添加NMOS晶体管3只，朝向选择：North。
添加输入、输出引脚和电源、地线
Logisim 示例实验1：构建或门

## Slide 25
Logisim使用介绍
添加线路，根据与非门和反相器原理图级联
Logisim 示例实验1：构建或门

## Slide 26
Logisim使用介绍
添加标识符，标注输入、输出引脚及晶体管标识符，添加电路功能描述
Logisim 示例实验1：构建或门

## Slide 27
Logisim使用介绍
仿真验证电路，进入仿真状态，改变输入引脚赋值，记录输出引脚的数值，填写输入输出数据表，验证电路功能。
Logisim 示例实验1：构建或门
XY | Z
00 01 10 11 | 0 1 1 1

## Slide 28
Logisim使用介绍
利用基本逻辑门实现3输入多数表决器，实验步骤：
实验原理：列出真值表，生成逻辑表达式
添加逻辑门：放置需要的逻辑门、输入、输出引脚等，并布局到适当位置
添加线路：将输入引脚、逻辑门的输入端、输出端、输出引脚等通过连接线相连
添加标识符：添加注释文字，便于电路的理解
仿真测试：进入仿真状态，验证电路功能
Logisim 示例实验2：多数表决器

## Slide 29
Logisim使用介绍
利用基本逻辑门实现3输入多数表决器，实验步骤：
1、实验原理：输入、输出真值表
Logisim 示例实验2：多数表决器
输出函数F=++
通过电路分析，需要：
3个2输入与门
1个三输入或门
3个输入引脚
1个输出引脚

## Slide 30
Logisim使用介绍
利用基本逻辑门实现3输入多数表决器，实验步骤：
2、添加逻辑门：放置需要的逻辑门、输入、输出引脚等，并布局到适当位置
  打开Logisim软件，通过快捷工具栏放置与门、或门、驶入引脚、输出引脚
  或门缺省输入端口数是2，需修改属性表，将输入端口数改为3
Logisim 示例实验2：多数表决器

## Slide 31
利用基本逻辑门实现3输入多数表决器，实验步骤：
3、添加线路：将输入引脚、逻辑门的输入端、输出端、输出引脚等通过连接线相连
  在编辑状态下，当鼠标移动移动到某个连接点时，出现绿色圆圈，拖动该圆圈到目的位置即可生成线路
  所有的输入和输出引脚都需要线路相连，不能悬空
Logisim 示例实验2：多数表决器
Logisim使用介绍

## Slide 32
利用基本逻辑门实现3输入多数表决器，实验步骤：
4、添加标识符：添加注释文字，便于电路的理解
  选中输入、输出引脚，在属性表中添加引脚标识符
  选中逻辑门，在属性表中添加门标识符
  点击快捷工具栏中文本工具，在电路空白处添加描述文字。
  标识符、注释文字的字体、大小、颜色和位置等均可在属性表中修改
Logisim 示例实验2：多数表决器
Logisim使用介绍

## Slide 33
利用基本逻辑门实现3输入多数表决器，实验步骤：
5、仿真测试：进入仿真状态，验证电路功能
  在快捷工具栏中，选中点戳(poke)工具，进入仿真状态
  把鼠标移到某个输入引脚，点击鼠标左键，改变该输入引脚的赋值为1，检测输出引脚的数值，填写输入、输出对应表，验证电路的正确性
Logisim 示例实验2：多数表决器
Logisim使用介绍

## Slide 34
Logisim器件延迟：
可以通过单步仿真的方法验证，关闭自动仿真Ctrl+E，利用单步仿真Ctrl+I，当输入端x从0变为1时，输出端Y，在单步仿真下，出现输出为1值
Logisim常见问题
Logisim使用介绍

## Slide 35
线路不同颜色的含义：
Logisim常见问题
Logisim使用介绍
Gray：线的位宽度是未知的。发生这种情况，因为电线没有连接到任何组件的输入和输出或连接到探针
Blue：高阻抗位的一位的值，但没有一个特定的值到线驱动，称为高阻态或悬浮态
Dark green：线路载有一位0值
Bright green：线路载有一位1值
Black：导线有多重值，部分或所有的位可能未指定
Red：导线表示错误的值，可能是有的位值不确定，存在线路短路，当有任何位有不确定值时，多位导线都会变红
Orange：连接到导线组件数位宽度不一致，一个橙色线是有效的断路，没有进行组件之间的连接

## Slide 36
电路出现大面积蓝线
电路出现蓝线一般是没有连接具体的值，成为高阻态或悬浮态。
如果遇到莫名其妙的呈现大面积蓝线，这主要是其内部仿真算法紊乱的原因，这个时候可以有几个方法尝试修复：
  Ctrl+R总复位所有电路
  重启自动仿真
  重启Logisim
Logisim常见问题
Logisim使用介绍

## Slide 37
电路出现红线的原因
第一种是逻辑部件的输入悬空，为蓝线，所以输出为错误状态。将输入连接上具体信号红线即可消失
第二种就是短路故障，通常有两种情况
  一种情况是将输入引脚错误连接到逻辑部件输出端口
  另一种情况是连接错误造成的，往往在电路动态运行中才会出现红线，因为初始状态下短路位置连接的多个数据来源的值是相同的，所以没有信号冲突；动态运行时可能出现短接的两个部件的数据是不同的，造成了信号冲突，显示红色
解决短路故障的方法：
  查找红色路径中是否有不当连接的
  删掉电路封装，查找被隐藏在下面的短路线路
Logisim常见问题
Logisim使用介绍

## Slide 38
电路仿真循环次数达到一定阈值，Logisim提示发生震荡
电路出现震荡大多数是由于不恰当的回路造成的
查看发生震荡的电路，尝试断开一些回路，重启Logisim看能否消除这个震荡，反复测试，直到找出问题
也可以尝试关闭系统自动仿真，然后利用信号单步仿真的方式逐步检查电路，直到发现回路
Logisim常见问题
Logisim使用介绍

## Slide 39
请同学们注册https://www.educoder.net
通过课程邀请码U3GEC加入实验课堂
每次实验课的内容会通过线上课堂的“实训作业”功能发布
同学们在进入学习之后，可以看到每次课的任务关卡，以第一次课为例，应该可以看到名为“双控开关”的关卡。
线上评测网站使用说明
线上评测示例

## Slide 40
进入关卡开始挑战
左侧可以看到任务描述和提示
右侧可以看到实验的作答区，因为数字电路实验的代码检查不同于高级程序设计实验，所以需要同学们先在本地使用Logisim软件完成实验，然后通过本地的文本编辑器打开对应的.circ文件，将文件内容全部复制到作答区。
线上评测网站使用说明
线上评测示例

## Slide 41
关卡界面的右下方是测评区
根据每次的实验内容，我们会在测试区放置不同的测试集
在作答区完成之后，请同学们点击评测按钮，等待评测结果
如果出现“全部通过”的提示，说明作答正确，否则会有错误提示
根据预期输出和实际输出的对比，修改Logisim的模块设计（尽管我们可以直接在作答区修改代码，但是不建议这么做。建议的操作是回到本地Logisim软件调试，然后将新的.circ文件内容复制到作答区）
线上评测网站使用说明
线上评测示例

## Slide 42
请使用我们提供的.circ文件完成实验
每次实验只需要在子电路区域作答，顶层电路不需要修改
如果评测网站出现超时的情况，请稍等重试，可能是校外网站连接不稳定
在评测时出现了意外，例如线上实际输出和本地实际输出不符，可以选择线下验收
（后续补充）
线上评测网站使用的注意事项
线上评测注意事项